SK-1快速混匀器使用说明书

一、简介：

SK-1快速混匀器是大中院校、环保、科研、卫生、防疫、石油、冶金、化工、粮良等单位的实验室化验人员理想而又实用仪器。快速混匀器不仅解决了搅拌器不能解决的问题，又省了大量的劳力.该机原理是电机带动偏心旋转而达到振荡之目的。

二、主要技术参数：

1.  电源电压 ：220∨±10％50Hz

2.  电机功率 ：30W

3.  振荡频率 ：3000转／分

三、注意事项：

1为确保安全,使用时请接地.

2.使用时,不能用力过大,注意使用位置。

3. 长期使用如发现漏电或不振荡时,请松开底座螺丝,取出底座,检查一下是否线头脱落和偏心上的螺丝是否松动。

4. 该机是220v电源直通,请勿自行拆卸。

四、使用方法：

当使用本仪器时,请检查整机配件是否齐全.打开电源开关，即开始工作，工作时根据你手中的压力轻重,试管中的溶液均匀便能快能慢。使用试管和比色管,溶液不能超过二分之一为好,需要均匀溶液较多时,请用三角瓶。为确保安全,使用结束时,请关闭电源,仪器应保持清洁干噪,严禁溶液进入机内。以免损坏机件。

金坛市天竟实验仪器厂

电话：0519-82879700

传真：0519-82021000

网址：www.jttjyq.com

邮箱：tj.ouyang@jttjyq.com